ĆWICZENIE 50

# BADANIE STANÓW NIEUSTALONYCH

Cel ćwiczenia.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem stanów nieustalonych     w obwodach elektrycznych zawierających rezystor, kondensator oraz cewkę indukcyjną.

Program ćwiczenia.

I. Wiadomości ogólne

1. Wstęp

2. Obwody RC

2.1. Włączenie napięcia stałego

2.2. Rozładowanie kondensatora

2.3. Włączenie napięcia sinusoidalnego

3. Obwody RL

3.1. Włączenie napięcia stałego

3.2. Zwarcie przez cewkę

3.3. Włączenie napięcia sinusoidalnego

4. Obwody RLC

4.1. Włączenie napięcia stałego

4.1.1. Obwody aperiodyczne

4.1.2. Obwody aperiodyczne krytyczne

4.1.3. Obwody oscylacyjne

4.2. Włączenie napięcia sinusoidalnego

II. Wykonanie ćwiczenia.

1. Opis badanego układu

2. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RC

2.1. Włączenie napięcia stałego

2.2. Rozładowanie kondensatora

3. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RL

3.1. Włączenie napięcia stałego

3.2. Zwarcie przez cewkę

4. Badanie stanów nieustalonych w obwodach RLC

4.1. Włączenie i wyłączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodycznym

4.2. Włączenie i wyłączenie napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym

5. Zestawienie wyników

III. Wnioski i uwagi.

I. Wiadomości ogólne

- Wstęp

Cechą charakterystyczną zjawisk w obwodach elektrycznych jest narzucenie zmienności czasowej prądów i napięć.

W przypadku generatorów prądu stałego, napięcia i prądy w obwodach są wielkościami stałymi, a w przypadku generatorów prądu sinusoidalnego, napięcia i prądy zmieniają się sinusoidalnie. Tego rodzaju stan obwodów nazywa się ustalonym lub stacjonarnym.

W obwodach elektrycznych spotyka się ponadto zjawiska spowodowane zmianą dokonaną w obwodzie, jak na przykład włączeniem źródła energii do obwodu, czy zwarciem części obwodu. Zjawiska te zostały nazwane stanami nieustalonymi lub przejściowymi. Ogólnie stany nieustalone definiujemy jako procesy fizyczne zachodzące przy przejściu obwodu elektrycznego z jednego do drugiego stanu ustalonego. W wielu przypadkach stany nieustalone są zjawiskami niepożądanymi. Na przykład niepożądane są zjawiska przejściowe występujące przy zwarciach i przy włączaniu napięć w obwodach elektrycznych.

W innych przypadkach stany nieustalone są normalnym stanem pracy urządzeń, np. układy automatycznej regulacji.

Przy analizie stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych napięcie u oraz prąd i przedstawia się w postaci sumy dwóch składników, a mianowicie

u=uu+up						         (1)                                                			                i=iu+ip. 						         (2)

Wielkości uu i iu są składowymi ustalonymi napięcia i prądu, natomiast up i ip odpowiednio składowymi przejściowymi tych wielkości.

Każde zakłócenie układu powoduje stan nieustalony. Układ fizyczny nazywamy stabilnym, gdy po zakłóceniu powraca do stanu równowagi. Gdy układ jest stabilny, wówczas stany przejściowe zanikają po upływie dostatecznie długiego czasu. Wobec tego, w układzie stabilnym składowe przejściowe zanikają wraz z upływem czasu, czyli

oraz , gdy .

Wynika z tego, że w układach stabilnych

oraz , gdy ,

czyli, po upływie dostatecznego czasu wytwarza się w układzie stan ustalony.

Teoretycznie stan przejściowy trwa nieskończenie długo, jednak praktycznie po upływie dostatecznie długiego czasu obwód osiąga stan ustalony.

Dla ułatwienia analizy stanów nieustalonych zakłada się, że zakłócenie będące źródłem stanu nieustalonego wystąpiło w chwili t=0. Jest to stan początkowy.

Wartości zmiennych w stanie początkowym nazywamy warunkami początkowymi.

Istotnymi cechami układów elektrycznych zawierających elementy R, L i C,

są dwa warunki wynikające z zasady zachowania energii (warunki ciągłości prądu w cewce i napięcia na kondensatorze):

- prąd w cewce musi zmieniać się w sposób ciągły; gdyby zmieniał się w sposób skokowy, to w cewce indukowałoby się nieskończenie wielkie napięcie wynikające ze wzoru (28), co jest niemożliwe,

- napięcie na kondensatorze musi zmieniać się w sposób ciągły; gdyby zmieniało się w sposób skokowy, to przez kondensator płynąłby nieskończenie wielki prąd określony wzorem (6), co jest niemożliwe.

Warunki te można zapisać następująco:

ad 1)                 i(0-)=i(0)=i(0+) 							        (3)

ad 2)                uC(0-)=uC(0)=uC(0+) 	     					        (4)

gdzie i(0-) i  i(0+) oznaczają odpowiednio lewostronną i prawostronną granicę funkcji i(t)  w czasie t=0, zaś uC(0-) i  uC(0+) oznaczają odpowiednio lewostronną i prawostronną granicę funkcji uC(t) w czasie t=0.

Rozpatrując stan obwodu bezpośrednio przed chwilą t=0, w której nastąpiło zakłócenie, wyznaczamy prąd i(0-) w cewce i napięcie uC(0-) na kondensatorze.

Wartości początkowe i(0), uC(0) równają się wartościom i(0-), uC(0-).

Rozpatrując wszystkie cewki i kondensatory w obwodzie otrzymuje się wystarczającą liczbę warunków początkowych, konieczną do rozwiązania równań różniczkowych.

- Obwody RC

Rys.1. Połączenie szeregowe elementów R,C.

Napięcie na zaciskach szeregowego połączenia elementów R,C (rys.1) wyraża się wzorem :

(5)

przy czym i - natężenie prądu w obwodzie,  u - napięcie zasilania układu,

uc - napięcie na kondensatorze,  R - rezystancja obwodu.

Podstawiając do powyższego wzoru wyrażenie na natężenie prądu w kondensatorze:

(6)

otrzymujemy równanie różniczkowe :

(7)

Równanie różniczkowe uproszczone wyraża się wzorem :

(8)

Rozwiązaniem ogólnym powyższego równania uproszczonego jest równanie

nazywane wzorem HELMHOLTZA:

(9)

przy czym A - stała dowolna, a  = RC  jest stałą czasową obwodu RC.

Odwrotność stałej czasowej , nazywamy stałą tłumienia = 1/RC.

Rys.2. Przebieg napięcia przejściowego na kondensatorze

w połączeniu szeregowym elementów R,C.

Stała czasowa równa podstycznej OB, charakteryzuje prędkość zmniejszania się składowej przejściowej uCp (rys.2). Stała czasowa jest to czas, po upływie którego napięcie uCp osiągnęłoby wartość równą zeru, gdyby prędkość jego zmniejszania była stała i równa prędkości w chwili t=0, czyli .

Gdy stała czasowa jest mała (tłumienie duże), wówczas krzywa wykładnicza jest stroma, wobec czego napięcie uCp szybko maleje.

Jeśli natomiast stała czasowa jest duża (tłumienie małe), wówczas krzywa wykładnicza jest płaska, więc napięcie uCp maleje stosunkowo powoli.

2.1. Włączenie napięcia stałego

Rys.3. Schemat układu ładowania kondensatora napięciem stałym.

Rys.4. Przebieg napięcia na kondensatorze w układzie z rys.3.

Zamykając w chwili t=0 wyłącznik, zostaje załączone do obwodu (rys.3)

napięcie stałe. Po upływie dostatecznego czasu, kondensator C naładuje się do napięcia U, wobec czego napięcie ustalone uCu=U. Zgodnie ze wzorem (1) i (9) otrzymujemy zależność na wartość chwilową napięcia na kondensatorze:

(10)

przy czym stałą czasową rozpatrywanego obwodu jest  = RC.

Zakładając, że przed zamknięciem wyłącznika kondensator C był nienaładowany, mamy uC(0-)=0, czyli zgodnie z równaniem (4) napięcie na kondensatorze uC(0)=0.

Podstawiając t=0 do wzoru (10), otrzymujemy  U+A=0, a więc A= (U.

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze (rys.4) wyraża się wzorem:

(11)

Napięcie na oporniku

(12)

maleje wykładniczo od U do 0 ze stałą czasową . Prąd w rozpatrywanym obwodzie

(13)

zanika wykładniczo od U/R do 0 ze stałą czasową .

2.2. Rozładowanie kondensatora

Kondensator C  (rys.5) został naładowany wstępnie do napięcia U.

W chwili t=0 zwieramy kondensator przełącznikiem poprzez rezystor, wskutek czego kondensator rozładowuje się.

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t=0, kondensator rozładuje się, przy czym napięcie na nim zmaleje do zera, wobec czego napięcie ustalone na kondensatorze uCu=0.

Rys.5. Schemat układu rozładowania kondensatora.

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze wyraża się wzorem

,					(14)

przy czym stała czasowa  = RC.

Bezpośrednio przed przełączeniem przełącznika napięcie na kondensatorze równało się U, wobec czego

.						(15)

Podstawiając t=0 do (14), otrzymujemy , zatem  .

Napięcie na kondensatorze zanika wykładniczo od U do 0 ze stałą czasową .

Prąd w obwodzie można wyznaczyć z zależności (6), a mianowicie

.			(16)

Energia pola elektrycznego kondensatora przed przełączeniem wynosiła .

Po ustaleniu się zjawisk w obwodzie kondensator jest rozładowany, wobec czego jego energia równa się zeru. Podczas rozładowania kondensatora, płynie prąd określony wzorem (16), czyli w oporniku R występuje przekształcenie energii elektrycznej w cieplną.

Moc tracona w oporniku R wynosi

.							(17)

Energia cieplna wytworzona w oporniku równa się

.			(18)

Oznacza to, że energia pola elektrycznego kondensatora przekształca się całkowicie na ciepło Joule’a w oporniku R.

2.3. Włączenie napięcia sinusoidalnego

Rys.6. Włączenie napięcia sinusoidalnego do połączenia R, C.

Zamykając w chwili t=0 wyłącznik, włączamy do obwodu (rys.6) napięcie zmienne sinusoidalnie

. 						(19)

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t=0 w obwodzie płynie prąd ustalony

,					(20)

przy czym

,    .			(21)

Napięcie ustalone uCu na kondensatorze opóźnia się w fazie o względem prądu iu, wobec czego

(22)

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze

(23)

gdzie  = RC.

Załóżmy, że przed zamknięciem wyłącznika kondensator był nienaładowany, czyli

. Podstawiając t=0 do wzoru (23), otrzymujemy

,  czyli 	.			(24)

Wartość chwilowa napięcia na kondensatorze

.			(25)

Wartość chwilowa prądu w rozpatrywanym obwodzie wynosi

.		(26)

3. Obwody RL

Rys.7. Połączenie szeregowe elementów R, L.

Napięcie na zaciskach szeregowego połączenia elementów R,L wyraża się

wzorem :

(27)

przy czym i - natężenie prądu w obwodzie,  u - napięcie zasilające obwód,

R - rezystancja obwodu, zaś uL - napięcie na cewce wyrażone wzorem:

(28)

gdzie L - indukcyjność obwodu.

Równanie różniczkowe uproszczone dla prądu przejściowego przybiera postać

(29)

gdzie ip - składowa przejściowa natężenia prądu,

pozostałe oznaczenia jak wcześniej.

Rozwiązaniem ogólnym powyższego równania uproszczonego jest równanie

nazywane wzorem HELMHOLTZA:

(30)

przy czym  A - stała dowolna, a  = L/R jest stałą czasową obwodu R,L.

Odwrotność stałej czasowej , nazywamy stałą tłumienia = R/L.

Rys.8. Przebieg prądu przejściowego w połączeniu elementów R, L.

Stała czasowa charakteryzuje prędkość zmniejszania się prądu ip (rys.8).

Gdy stała czasowa jest mała (tłumienie duże), wówczas krzywa wykładnicza jest stroma, wobec czego wielkość ip maleje prędko.

Jeśli natomiast stała czasowa jest duża (tłumienie małe), wówczas krzywa wykładnicza jest płaska, więc wielkość ip maleje stosunkowo powoli.

Gdy t > 5, wówczas e - t/  < 0.01, wskutek czego prąd przejściowy ip staje się nieznaczny,  a prąd całkowity osiąga wartość ustaloną.

3.1. Włączenie napięcia stałego

Rys.9. Włączenie napięcia stałego do układu R,L.

Rys.10. Przebieg prądu w gałęzi R,L  w obwodzie z rys.9.

Zamykając w chwili t=0 wyłącznik, zostaje załączone do obwodu (rys.9)

napięcie stałe.

Po upływie dostatecznego czasu od chwili t=0, w obwodzie płynie prąd

. 							(31)

Zgodnie ze wzorami (2) i (30) otrzymujemy zależność na wartość chwilową prądu w cewce:

(32)

przy czym stałą czasową rozpatrywanego obwodu jest  = L/R.

Bezpośrednio przed załączeniem wyłącznika obwód był przerwany, wobec czego     i(0-)=0, czyli zgodnie z równaniem (3) prąd w obwodzie i(0)=0.

Podstawiając t=0 do wzoru (32), otrzymujemy  , a więc .

Wartość chwilowa prądu w rozpatrywanym obwodzie (rys.9) wyraża się wzorem:

(33)

Napięcie na oporniku

(34)

wzrasta wykładniczo od 0 do U ze stałą czasową .

Napięcie na cewce

(35)

maleje wykładniczo od U do 0 ze stałą czasową  (napięcie uL można wyznaczyć również z zależności (28)).

3.2. Zwarcie przez cewkę

Rys.11. Zwarcie gałęzi z elementami R, L.

W chwili t=0 zwieramy gałąź obwodu, zawierającą elementy R i L.

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t=0, prąd w tej gałęzi zmaleje do zera, wobec czego wartość ustalona iu=0.

Wartość chwilowa prądu w cewce indukcyjnej wyraża się wzorem

,						(36)

przy czym stała czasowa  = L/R.

Bezpośrednio przed przełączeniem w obwodzie płynął prąd stały

.						(37)

Podstawiając t=0 do równania (36), otrzymujemy , zatem

.							(38)

Prąd w zwartej gałęzi zanika wykładniczo od  do 0 ze stałą czasową .

Załóżmy, że w obwodzie zawierającym cewkę płynie prąd , więc

energia cewki zawarta w jej polu magnetycznym wynosi .

Po ustaleniu się zjawisk w obwodzie prąd w cewce równy jest zeru, wobec czego jej energia również równa jest zeru.

Z uwagi na to, że podczas zwarcia gałęzi RL płynie prąd (wzór 38), to w rezystancji R cewki występuje przekształcenie energii elektrycznej w cieplną.

Moc wynikająca z rezystancji cewki wynosi

.					(39)

Energia cieplna wynikająca z rezystancji cewki równa jest

.				(40)

Oznacza to, że w czasie trwania stanu nieustalonego cała energia WL zawarta w polu magnetycznym cewki przekształca się na ciepło Joule’a (w rezystancji cewki) .

3.3. Włączenie napięcia sinusoidalnego

Rys.12. Włączenie napięcia sinusoidalnego do połączenia R, L.

Zamykając w chwili t=0 wyłącznik, włączamy do obwodu (rys.12) napięcie zmienne sinusoidalnie

. 						(41)

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t=0 w obwodzie płynie prąd ustalony

,					(42)

przy czym

,    .					(43)

Wartość chwilowa prądu w obwodzie

.	                      		(44)

przy czym  = L/R.

Załóżmy, że przed zamknięciem prąd w obwodzie nie płynął, czyli .

Podstawiając t=0 do wzoru (44), otrzymujemy

,							(45)

czyli

.							(46)

Wartość chwilowa prądu w obwodzie

.				(47)

- Obwody RLC

Rys.13. Połączenie szeregowe elementów R, L, C.

Napięcie na zaciskach szeregowego połączenia elementów R,L,C wyraża się wzorem :

(48)

przy czym i - natężenie prądu, u - napięcie zasilania, uc - napięcie na

kondensatorze, zaś R i L - odpowiednio rezystancja i indukcyjność obwodu.

Podstawiając do powyższego wzoru wyrażenia :

,   oraz    				(49)

otrzymujemy równanie różniczkowe drugiego rzędu :

(50)

Równanie różniczkowe uproszczone wyraża się wzorem :

(51)

Równanie charakterystyczne powyższego równania różniczkowego ma postać :

(52)

a pierwiastki tego równania są równe :

oraz         											(53)

;

Wprowadzamy oznaczenia:

 - stała tłumienia                                	                        			(54)

 - pulsacja drgań nietłumionych                                            	   		(55)

o - pulsacja drgań własnych obwodu                     			(56)

W obwodach RLC można wyodrębnić trzy przypadki obwodów w zależności od znaku wyróżnika równania charakterystycznego :

- obwód aperiodyczny - gdy zachodzi relacja

(57)

wówczas równanie charakterystyczne ma dwa (różne) ujemne pierwiastki

rzeczywiste s1 i s2  (s1<0,  s2<0  i  s1( s2);

- obwód aperiodyczny graniczny - gdy spełniony jest warunek

(58)

w tym przypadku istnieje jeden ujemny pierwiastek rzeczywisty s1=s2=

- obwód oscylacyjny - istnieje wówczas, gdy

(59)

W tym przypadku równanie charakterystyczne ma dwa różne pierwiastki

zespolone       oraz   .

4.1. Włączenie napięcia stałego

Rys.14. Włączenie napięcia stałego w obwód zawierający elementy R, L, C.

Zamykając w chwili t=0 wyłącznik, włączamy napięcie U do połączenia szeregowego R, L, C (rys.14), wskutek czego kondensator ładuje się przez rezystor    i cewkę.

Zakładamy, że przed chwilą t=0 kondensator nie był naładowany. Po upływie dostatecznie długiego czasu kondensator naładuje się do napięcia U i wówczas prąd w obwodzie będzie równał się zeru, czyli uCu=U oraz iu=0, wobec czego

,  .						(60)

Przed zamknięciem wyłącznika napięcie na kondensatorze równało się zeru, oraz prąd w obwodzie równał się zeru, a więc na podstawie równań ciągłości (3) i (4) mamy

i(0-)=i(0)=0 ,  uC(0-)=uC(0)=0 .					(61)

4.1.1. Obwody aperiodyczne

Dla obwodu aperiodycznego rozwiązanie równania różniczkowego uproszczonego ma postać:

(62)

gdzie A1, A2 są stałymi całkowania. Równanie charakterystyczne (52) ma dwa różne ujemne pierwiastki rzeczywiste s1 i s2.

Podstawiając t=0 do powyższych wyrażeń i biorąc pod uwagę warunki początkowe określone zależnością (61) znajdujemy

,    oraz      .				(63)

Rozwiązując powyższy układ równań z dwiema niewiadomymi, znajdujemy

,      ,						(64)

wobec czego

,																		(65)

.

4.1.2. Obwody aperiodyczne krytyczne

Dla obwodu aperiodycznego granicznego rozwiązanie równania różniczkowego  uproszczonego ma postać :

(66)

gdzie A1, A2 są stałymi całkowania.

Równanie charakterystyczne dla powyższego przypadku ma jeden ujemny pierwiastek      .

Podstawiając t=0 do powyższych równań i wykorzystując warunki początkowe (61), mamy

, oraz 						(67)

czyli

, .							(68)

Po podstawieniu A1, A2 do wzorów określających uC oraz i, otrzymujemy

,																				(69)

.

Przebiegi prądów i napięć przejściowych w tych obwodach mają taki sam charakter, jak w obwodach aperiodycznych. Współczynnik tłumienia obwodu definiowany jako stosunek stałej tłumienia do pulsacji drgań nietłumionych obwodu przyjmuje dla tego przypadku wartość 1, zaś dla obwodów aperiodycznych wartość ta jest zawsze większa od jedności.

4.1.3. Obwody oscylacyjne (drgające)

Dla obwodu oscylacyjnego (drgającego) istnieją dwa różne pierwiastki

zespolone równania charakterystycznego :

oraz       ;                         				(70)

gdzie  - stała tłumienia               		                  				(71)

 - pulsacja drgań nietłumionych                                       			(72)

o - pulsacja drgań własnych obwodu                       			(73)

Rozwiązanie równania różniczkowego uproszczonego dla rozważanego przypadku ma postać:

(74)

gdzie A, ß są stałymi całkowania.

Przeprowadzając analizę podobnie jak dla wcześniejszych przypadków otrzymujemy

,

oraz												(75)

.

4.2. Włączenie napięcia sinusoidalnego

Rys.15. Włączenie napięcia sinusoidalnego w obwód zawierający elementy R, L, C.

Zamykając w chwili t=0 wyłącznik, włączamy do obwodu (rys.15) napięcie zmienne sinusoidalnie

. 						(76)

Po upływie dostatecznie długiego czasu od chwili t=0 w obwodzie płynie prąd ustalony

,						(77)

przy czym

,    .			(78)

Rozwiązując układy równań różniczkowych dla przypadku aperiodycznego (62), aperiodycznego krytycznego (66) i oscylacyjnego (74), znajdujemy składowe przejściowe napięcia na kondensatorze i prądu w cewce (gałęzi elementów R,L,C).

Wzory (76) i (77) określają składowe ustalone napięcia na kondensatorze i prądu w cewce.

Przebieg prądu i oraz napięcia uC  otrzymujemy w wyniku dodania dwóch przebiegów odpowiednio  ip i iu, oraz uCp i uCu.

II. Wykonanie ćwiczenia.

1. Opis badanego układu

Wykorzystane urządzenia i elementy:

badany układ STANY NIEUSTALONE

zasilacz stabilizowany (5V)

zestaw systemu akwizycji danych

- oscyloskop cyfrowy z pamięcią HAMEG

- komputer z oprogramowaniem w/w oscyloskopu SP107

- drukarka komputerowa

wygląd płyty czołowej

oznaczenia: 					    wygląd ścianki bocznej

U - napięcie zasilania (5V)

Rw – oporność wewnętrzna (50)

Rs - rezystor szeregowy (50)

L – cewka (RL-rezystancja cewki)

C - kondensator

Rr - rezystor (100)

W1,W2,W3,W4 - wyłączniki

P1,P2,P3 - przełączniki

Z - przycisk zwierający kondensator

2,3,4,5,6,7,8,9 - zaciski łączeniowe

S0,S1,S2 – gniazda BNC, gdzie S0 – sygnał zasilania, S1 –  sygnał napięcia zasilania (S1* - obserwowany na oscyloskopie) oraz  napięcia badanego elementu (S1** - obserwowany na oscyloskopie),  S2 – sygnał wyzwalania oscyloskopu.

Ustawienia początkowe:

P1 w pozycji 0 (OFF),

W1,W2,W3,W4 w pozycji OFF (do dołu),

P2 i P3 w pozycji 0,

gniazdo S0 połączone z zasilaczem,

włączony zasilacz stabilizowany (5V),

włączony komputer wraz z drukarką,

włączony oscyloskop HAMEG,

gniazdo wyjścia S1* (pierwsze gniazdo S1) połączone z kanałem CH I,

gniazdo wyjścia S1** (drugie gniazdo S1) połączone z kanałem CH II,

(  dla obserwacji kształtu napięcia na badanym obiekcie,

uaktywnienie przycisku CH II (na dole ekranu wyświetli się komunikat:

y2:1V=),

uaktywnienie przycisku SINGLE (przygotowanie oscyloskopu przez

ponowne wciśnięcie przycisku – sygnalizowane świecącą się diodą RES

obok zapalonej diody SGL).

( dla obserwacji kształtu prądu płynącego w obwodzie wykorzystany został

sygnał napięciowy występujący na rezystorze Rs=50,

uaktywnienie przycisku CH II wraz z przyciskiem DUAL, oraz

przyciskiem INV.  (na dole ekranu powinien wyświetlić się

komunikat:     y1:1V=       +      y2:1V=) .  W obu kanałach należy

ustawić jednakowe wzmocnienia.

uaktywnienie przycisku SINGLE (przygotowanie oscyloskopu przez

ponowne wciśnięcie przycisku – sygnalizowane świecącą się diodą RES

obok zapalonej diody SGL),

Uwaga!

Należy ustawić wyzwolenie oscyloskopu odpowiednio dla badanego sygnału – przycisk NM AT, pokrętło LEVEL (ustawienie początkowe ( 25%).    Przy badaniu obwodów RC, RL i RLC przez odpowiednio szybkie włączenie i wyłączenie napięcia zasilania można zaobserwować dwa stany przełączenia na ekranie oscyloskopu i następnie wydrukować otrzymane przebiegi (wzmocnienie sygnałów i czas przełączenia powinien być tak dobrany aby pomiędzy przełączeniami występował stan ustalony (2x nastawy proponowane)).

2. Badanie obwodów RC

Przy badaniu obwodu RC należy wykorzystać dwa przypadki: z pojemnością C1 i C2.

Schemat układu do badania obwodów RC przedstawiono poniżej.

2.1. Włączenie napięcia stałego

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego

oraz wyznaczenia stałej czasowej tych sygnałów.

- Zrealizować ustawienia początkowe. Połączyć zaciski 2-4, oraz 3-5.

Przełącznik P2 ustawić w położeniu C1,  (układ szeregowy elementów Rs  i C1) .

Wyłącznik W2 przestawić w położenie ON (do góry).

2)   Ustawić oscyloskop do obserwacji odpowiedniego przypadku przebiegu .

Proponowane ustawienia przy obserwacji kształtu przebiegu napięcia  1V/cm

(CH II), oraz 20ms/cm, zaś przy obserwacji kształtu przebiegu prądu  1V/cm (CH I)

i 1V/cm (CH II).

3)	Gdy oscyloskop zostanie przygotowany (pali się zielona dioda RES), należy

dołączyć do układu napięcie stałe U=5V, przez przełączenie P1 w pozycję 1(ON).

Na oscyloskopie otrzymamy odpowiedni przebieg .

4)	Za pomocą programu uruchomionego po włączeniu komputera, odczytać dane

z oscyloskopu przez wybranie kursorem opcji READ na ekranie monitora.

Zostanie uruchomiona transmisja (świecenie diody RM na pulpicie oscyloskopu)

po której na ekranie monitora wyświetlony będzie przebieg oczekiwanego sygnału.

- Przygotować otrzymany przebieg do wydruku, wybierając myszką ikonę drukarki .

Wydrukować przebieg nadający się do wyznaczenia stałej czasowej rozpatrywanego

układu . Na podstawie wyznaczonej wykreślnie stałej czasowej i znanej rezystancji

obwodu, wyznaczyć pojemność układu.

Powyższe czynności wykonać dla pojemności C2 (P2 w położeniu C2).

Proponowane nastawy wzmocnienia sygnału podstawy czasu 50ms/cm.

2.2. Rozładowanie kondensatora

Czynności dla zaobserwowania sygnałów w czasie rozładowania kondensatora należy wykonać podobnie jak w pkt. 2.1.  przełączając P1 z pozycji 1 na pozycję 0 i załączając jednocześnie wyłącznik zwierający W1.  Uprzednio należy ustawić odpowiednio wyzwolenie oscyloskopu przyciskami NM AT  (    25%) lub potencjometrem LEVEL .

Powyższe czynności wykonać dodatkowo dla pojemności C2 (P2 w położeniu C2).

Proponowane nastawy wzmocnienia sygnału podstawy czasu 50ms/cm.

3. Badanie obwodów RL

Praktycznie niemożliwe jest wykonanie idealnej cewki, gdyż zawsze będzie posiadała

pewną rezystancję wewnętrzną. W badanym układzie wykorzystana została cewka

zawierająca ok. 5000 zwojów, nawinięta drutem miedzianym o przekroju 0,25mm2.

Cewka ma pewną określoną  rezystancję RL, a tego konsekwencją jest niemożliwość

obserwacji napięcia jedynie na samej indukcyjności L.

Należy pamiętać że w momencie załączenia obwodu występują trzy główne rezystancje RW, RS i RL . Układ pomiarowy przedstawiony jest poniżej:

3.1. Włączenie napięcia stałego

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego,

oraz dla wyznaczenia stałej czasowej tych sygnałów.

1)  Zrealizować ustawienia początkowe. Połączyć zaciski 2-6, oraz 3-7.

Wyłącznik W3 przestawić w położenie ON (do góry).

- Ustawić oscyloskop odpowiednio do obserwacji kształtu napięcia między zaciskami

2-3,  lub kształtu prądu w badanym obwodzie. Proponowane ustawienia przy

obserwacji kształtu przebiegu napięcia  1V/cm (CH II), oraz 5ms/cm, zaś przy

obserwacji kształtu przebiegu prądu  0.5V/cm (CH I i CH II).

- Przy przygotowanym oscyloskopie, załączyć napięcie U=5V, przez przełączenie  P1 w pozycję 1 (ON). Na ekranie oscyloskopu uzyskamy odpowiedni przebieg.

- Za pomocą programu komputerowego odczytać dane z oscyloskopu przez wybranie kursorem opcji READ na ekranie monitora. Na ekranie monitora wyświetlony zostanie przebieg oczekiwanego sygnału.

- Przygotować otrzymany przebieg do wydruku, wybierając myszką ikonę drukarki .

Wydrukować przebieg nadający się do wyznaczenia stałej czasowej rozpatrywanego

układu . Na podstawie wyznaczonej wykreślnie stałej czasowej i wartości

ustalonego napięcia na zaciskach cewki wyznaczyć wartość rezystancji RL, oraz

indukcyjność cewki L.

3.2. Zwarcie przez cewkę

Czynności dla zaobserwowania sygnałów w czasie wyłączenia napięcia stałego w układzie RL, oraz dla wyznaczenia stałej czasowej tych sygnałów należy wykonać analogicznie jak w pkt. 3.1.  przełączając P1 z pozycji 1 na pozycję 0 i załączając jednocześnie wyłącznik W1.  Uprzednio należy ustawić odpowiednio wyzwolenie oscyloskopu przyciskami NM AT (    25%) lub potencjometrem LEVEL .

4. Badanie obwodów RLC

Przy badaniu układu RLC wykorzystane zostały dwie opcje z różnymi pojemnościami

dla obserwacji przebiegów aperiodycznych i oscylacyjnych  (schemat poniżej).

4.1. Włączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodycznym

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego.

1) Zrealizować ustawienia początkowe. Połączyć zaciski 2-6, 7-4 oraz 5-3.

Ustawić przełącznik P3 w poł. 0, zaś P2 w położenie C1.

Wyłącznik W2 i W3 przestawić w położenie ON (do góry).

- Ustawić oscyloskop odpowiednio do obserwacji kształtu napięcia lub prądu w obwodzie.

Proponowane ustawienia  1V/cm (CH I, CH II), oraz 10ms/cm.

3)	Gdy oscyloskop zostanie przygotowany (pali się zielona dioda RES),

dołączyć do układu napięcie stałe U=5V, przez przełączenie P1 w pozycję 1 (do góry).

Na oscyloskopie otrzymamy odpowiedni przebieg . Przełączyć P1 w pozycję 0.

- Za pomocą programu komputerowego, odczytać dane z oscyloskopu przez wybranie kursorem opcji READ na ekranie monitora. Na ekranie monitora wyświetlony zostanie przebieg oczekiwanego sygnału.

- Przygotować otrzymany przebieg do wydruku i wydrukować otrzymane przebiegi.

4.2. Wyłączenie napięcia stałego w obwodzie aperiodycznym

Czynności dla zaobserwowania sygnałów należy wykonać analogicznie jak

w  pkt. 4.1. przełączając P1 z pozycji 1 na pozycję 0 i załączając jednocześnie wyłącznik    W1.   Uprzednio należy ustawić odpowiednio wyzwolenie oscyloskopu przyciskami

NM AT (    25%) lub potencjometrem LEVEL .

4.3. Włączenie napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie załączenia napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym wykonać podobnie jak dla obwodu aperiodycznego (4.1.), lecz przy ustawieniu przełącznika P2 w poz.0, a P3 w poz. C3 (obwód z pojemnością C3).

Proponowane ustawienia dla tego przypadku to 1V/cm i 5ms/cm dla obserwacji napięcia, oraz  0,5V/cm (CH I), 0,5V/cm (CH II) i 5ms/cm dla obserwacji kształtu prądu.

4.4. Wyłączenie napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym

Czynności dla obserwacji sygnałów w czasie wyłączenia napięcia stałego w obwodzie oscylacyjnym wykonać tak samo jak dla obwodu aperiodycznego (4.2.), lecz przy ustawieniu przełącznika P2 w poz.0, a P3 w poz. C3 (obwód z pojemnością C3).

Proponowane ustawienia dla tego przypadku to 1V/cm i 5ms/cm dla obserwacji napięcia, oraz  0,5V/cm (CH I), 0,5V/cm (CH II) i 5ms/cm dla obserwacji kształtu prądu.

UWAGA! Wydrukowane przebiegi kształtów napięć i prądów (wraz z opisem) dołączyć do sprawozdania. Dokonać odpowiednich obliczeń parametrów charakterystycznych w badanych obwodach i wyniki zamieścić w tabelach.

5. Zestawienie wyników.

- dla obwodów RC i RL.

| Typ obwodu |  | iu | uu | R | L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ms | A | V |  | H | F |
| RC1 |  |  |  |  | ( |  |
| RC2 |  |  |  |  | ( |  |
| RL |  |  |  |  |  | ( |

- dla obwodów RLC.

| Typ obwodu | s1 | s2 | iu | uu | R | L | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/s | 1/s | A | V |  | H | F |
| RLC1 |  |  |  |  |  |  |  |
| RLC3 |  |  |  |  |  |  |  |

iu - wartość ustalona natężenia prądu,

uu - wartość ustalona napięcia na zaciskach 2-3,

R, L, C - całkowite parametry rezystancji, indukcyjności i pojemności obwodu.

( Na podstawie pomiarów i obliczeń uzupełnić obie tabele.

Dla obwodów z cewką należy pamiętać o jej rezystancji RL, oraz o rezystancji RW w przypadku załączania obwodów.

( Dla układów RLC wyznaczyć pierwiastki równania charakterystycznego

(s1 i s2), oraz określić obwód korzystając z zależności (57), (58) i (59).

( Wykonać dodatkowe obliczenia dla zadanych wartości rzeczywistych parametrów obwodu: RW=50, RS=50, RL=120, C1=220F, C2=1000F, C3=2,2F, C4=14,1F i L=0,4H. Porównać otrzymane wyniki obliczeń z wynikami uzyskanymi z pomiarów.

III. Wnioski i uwagi.

Sprawozdanie powinno zawierać: wydruki komputerowe na których należy wykreślić określone parametry (np. stała czasowa ), umieścić obliczenia parametrów charakterystycznych, tabele wyników oraz wnioski i uwagi dotyczące przeprowadzonego ćwiczenia.

# Text boxes

U

do zasilacza

wejście S0

Rs

Uz

6

W3

L

C

8

Rr

W4

P1

4

W2

W1

2

7

9

5

3

do oscyloskopu

wejścia S1

(S1* i  S1**)

do oscyloskopu

wejście S2

Rw

RL

P2

P3

Z

C1

0

C2

C3

0

C4

RS

P2

P1

C2

C1

UZ

W1

RW

RS

UZ

P1

W1

RW

L

RL

rzeczywista cewka         indukcyjna

RS

UZ

C1

C3

P2

P1

W1

RW

RL

L